|  |  | Apparecchiatura assiemata di protezione e di manovra a bassa tensione |
| --- | --- | --- |
| Protocollo di prova dei pezzi (EN 61439) |
| Tipo di prodotto (norma del prodotto): |
| Fabbricante: |
| Designazione del tipo o numero d’identificazione: |
| Data di fabbricazione: |
| Norme Capitolo | Caratteristiche da comprovare | $ | Possibile procedura di prova |
| 11.2 | Genere di involucro | ø | Ispezione visiva |
| 11.3 | Vie di dispersione | ø | Ispezione visiva |
| 11.3 | Le distanze d'isolamento in aria sono ≥ 8.25 mm (Le distanze d'isolamento in aria più piccole devono essere controllate secondo il capitolo 11.3) | ø | Ispezione visiva |
| 11.4 | Protezione contro la folgorazione elettrica | ø | Ispezione visiva |
|  | Continuità dei circuiti del conduttore di protezione | ø | Ispezione visiva |
|  | Collegamenti avvitati dei circuiti del conduttore di protezione | ø | Controlli a campione |
| 11.5 | Installazione di mezzi d’esercizio | ø | Ispezione visiva |
| 11.6 | Collegamenti di circuiti elettrici stretti correttamente | ø | Controlli a campione |
|  | Concordanza del cablaggio con i piani di costruzione | ø | Ispezione visiva |
| 11.7 | Concordanza dei collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno con i piani di costruzione | ø | Ispezione visiva |
| 11.8 | Efficacia delle funzioni meccaniche | ø | Controllare |
| 11.10 | Marcatura dell'apparecchiatura assiemata di protezione e di manovra | ø | Ispezione visiva |
|  | Completezza della documentazione tecnica | ø | Ispezione visiva |
|  | Prove del funzionamento elettrico in impianti complessi | ø | Controllare |
| Osservazioni: |

| Norme Capitolo | Proprietà d'isolamento | Misurazioni |
| --- | --- | --- |
| 11.9 | Rigidità dielettrica alla frequenza d'esercizio di tutti i circuiti elettrici (secondo il capitolo 10.9.2) Non è necessario eseguire un esame della rigidità dielettrica alla frequenza d'esercizio per: i circuiti ausiliari protetti fino a 16 A da un dispositivo di protezione contro il cortocircuito; i circuiti ausiliari, il cui funzionamento è stato verificato con la tensione nominale di esercizio . |  |
|  | Circuito elettrico | Tensione di prova (1 s) | Risultato della prova | Osservazione |

| Norme Capitolo | Proprietà d'isolamento | Misurazioni |
| --- | --- | --- |
| 11.9 | Se nell’alimentazione è installato un dispositivo di protezione di al massimo 250 A, in alternativa all’esame della rigidità dielettrica di tutti i circuiti elettrici alla frequenza d'esercizio, si può effettuare una misurazione dell’isolamento. |  |
|  | Circuito elettrico | Tensione di prova 500 V DC | Risultato della prova al minimo 1'000 W / V | Osservazione Raccomandazione al minimo 1 MW |

Controllore (nome): Timbro della ditta Data: Luogo: Visto del controllore: